## Slide 1: Оформление сборочного чертежа
Урок черчения в 9 классе
МОУ Шегарская СОШ №1
Денисенко Ольга Борисовна,
учитель черчения,
первая квалификационная категория
900igr.net

## Slide 2: Содержание
Данные на сборочном чертеже
Спецификация
Графическая работа
Номера позиций
Далее
Для умников и умниц
Классификация соединений
Домашнее задание

## Slide 3
Данные на сборочном чертёже
Изображения сборочной единицы (необходимые виды, разрез и сечения); размеры
Указания о характере сопряжения и способе соединения неразъёмных соединений (сварных, паяных и др.)
Номера позиций составных частей изделия
Основные характеристики изделия
Габаритные размеры изделия
Установочные и присоединительные размеры, а также необходимые справочные размеры
Х
Далее
?
Нажми вопрос

## Slide 4
Классификация типовых сборочных соединений
Разъемные |  | Неразъемные
Резьбовые |  | Нерезьбовые
Болтовое
Соединяемые детали: две или более Стандартные детали : болт, гайка, шайба
Шпилечное
Соединяемые детали : две или более Стандартные детали : шпилька, гайка, шайба
Шпоночное
Соединяемые детали : вал, втулка Стандартная деталь : шпонка
Винтовое
Соединяемые детали : Две или более Стандартные детали : Винт (или винт, гайка ,шайба)
Штифтовое
Соединяемые детали : вал, втулка Стандартная деталь: штифт
Заклепочное
Соединяемые детали : две (или более) Стандартная деталь : заклепка
Клеевое
Соединяемые детали : две (или более) Стандартный материал : клей
Паяное
Соединяемые детали : две (или более) Стандартный материал : припой (флюс)
Сварное
Соединяемые детали : две
Х
Далее
?
Нажми вопрос

## Slide 5: Номера позиций
Порядковые номера, которые присваиваются изображениям деталей на сборочном чертеже.
Х
Далее
Задание

## Slide 6
Сколько деталей на сборочном чертеже?
Проверь себя
Назад
Далее

## Slide 7
3
1
2
Вал
Шестерня
Штифт
Проверь себя
Назад
?
Нажми вопрос

## Slide 8: Спецификация
Это текстовый документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекта или комплекса
Х
Далее
Пример

## Slide 9
Спецификация в общем случае состоит из разделов:
документация, комплексы,
сборочные единицы, детали,
стандартные изделия, прочие изделия, материалы,
комплекты.
Назад

## Slide 10: Графическая работа
Начертите болтовое соединение
Определите количество деталей
Установите номера позиций
Заполните спецификацию
Далее
Болтовое соединение
Назад
Домашнее задание

## Slide 11: Номера позиций
Порядковые номера, которые присваиваются изображениям деталей на сборочном чертеже.
Назад

## Slide 12: Спецификация
Это текстовый документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекта или комплекса
Назад

## Slide 13
Прочитать сборочный чертеж крана высокого давления, состоящего из деталей:
корпус ( )
стержень ( )
крышка ( )
уплотнение сальниковое ( )
втулка ( )
рукоятка ( )
гайка ( )
гайка накидная ( )
гайка накидная ( )
золотник ( )
Для умников и умниц
Проверь себя
Далее

## Slide 14
корпус (1)
стержень (2)
крышка (3)
уплотнение сальниковое (4)
втулка (5)
рукоятка (6)
гайка (7)
гайка накидная (8)
гайка накидная (9)
золотник (10)
Проверь себя
Назад
?
Нажми вопрос
Домашнее задание

## Slide 15
1.
2.
3.
4.
5.
Запишите в тетрадь названия деталей, входящих в сборочную единицу
Домашнее задание
Начертите шпоночное соединение
Для умников

## Slide 16
Урок окончен!
До свидания!
Х